П А М Я Т К А Соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления Содержите печь в исправном состоянии. Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины. Очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей производят перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего отопительного сезона. Печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Перед топкой должен быть предтопочный лист из стали размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр. Печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток. Дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены. Это позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары. Дымовые трубы над крышами домовладений должны иметь искроуловители (металлические сетки). Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи. Топка печи должна быть прекращена за 3 часа до отхода ко сну. Зола и шлак должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место. С наступлением морозов опасно обмерзание дымоходов, которое может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать дымоходы с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов (как частных, так и ведомственных, а также муниципальных) обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги. Запрещается: - оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; - растапливать печи легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и т.п.), так как при вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени; - топить печи с открытыми дверцами; - располагать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе; - использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; - перекаливать печи. Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторожны в обращении с печным отоплением, берегите себя и своих близких, а также своё имущество от пожара. При пожаре звоните по телефону 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112! КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ